Aulas Teórico-Práticas

Semana 4

# Plano

. Codificação em binário de instruções nativas do MIPS

. Disassembly de sequências de instruções nativas do MIPS

# Exercícios

- Diga o que fazem cada um dos seguintes programas do MIPS, e apresente, em hexadecimal, o código-máquina, bem como o endereço de cada instrução.

  - .text 0x1000
main:
   addi $t0, $0, -1
   addi $s0, $s0, 100
   add $s0, $s0, $t0
   jr $ra

  - .text 0x1000
main:
     ori $t0, $0, 20
     ori $t1, $0, 10
ciclo:
     slt $t2, $t0, $t1
     bne $t2, $zero, fim
     addi $t0, $t0, -1
     beq $0, $0, ciclo
fim:
     jr $ra

  - Suponha que o registo $s0 contem o endereço de um array de 10 inteiros (32 bits cada)
NOTA: Tanto lw como sw têm o registo com o endereço no campo rs

.text 0x1000
main:
     addi $t0, $0, 9
ciclo:
     slt $t1, $t0, $0
     bne $t1, $t0, fim
     lw $t2, 0($s0)
     addi $t2, $t2, 1
     sw $t2, 0($s0)
     addi $s0, $s0, 4
     addi $t0, $t0, -1
     beq $0, $0, ciclo
fim:
     jr $ra

- Apresenta-se a seguir um programa em código-máquina do MIPS. Converta-o para mnemónicas.

| Endereço | Código-máquina |
| --- | --- |
| 0x1000 | 0X8E080000 |
| 0x1004 | 0X2009FF9C |
| 0x1008 | 0X0109502A |
| 0x100C | 0X11400002 |
| 0x1010 | 0X21080014 |
| 0x1014 | 0X10000001 |
| 0x1018 | 0X2108FFEC |
| 0x101C | 0X03E00008 |