## Slide 1: Avaliação de Desempenho no IA-32 (3)
Estrutura do tema Avaliação de Desempenho (IA-32)
  A avaliação de sistemas de computação
  Técnicas de otimização de código (IM)
  Técnicas de otimização de hardware
  Técnicas de otimização de código (DM)
  Outras técnicas de otimização
  Medição de tempos …

## Slide 2: Eficiência em Sistemas de Computação: oportunidades para otimizar na arquitetura
Otimização do desempenho (no h/w)
  no processador: com paralelismo
    ao nível do processo (multicore/distribuídos/heterogéneos)
    ao nível da instrução num core (Instruction Level Parallelism)
      na execução do código:
        paralelismo desfasado (pipeline)
        paralelismo "real" (VLIW, superescalaridade)
      paralelismo só nos dados (processamento vetorial)
  no acesso à memória e com hierarquia de memória
    na transferência de informação de/para a memória
      com paralelismo desfasado (interleaving)
      com paralelismo "real" (>largura do bus, mais canais)
    cache dedicada/partilhada, acesso UMA/NUMA...

## Slide 3: Paralelismo no processador Exemplo 1
Exemplo de pipeline
Objetivo
CPI = 1
Problemas:
dependências de dados
latências nos acessos à memória
saltos condicionais; propostas de solução para minimizar perdas:
  executar sempre a instrução "que se segue"
  usar o historial dos saltos anteriores (1 ou mais bits)
  executar os 2 percursos alternativos até à tomada de decisão

## Slide 4: Paralelismo no processador Exemplo 2
Exemplo de superescalaridade (2 vias)

## Slide 5: Paralelismo no processador Exemplo 3 (superescalaridade 4-vias no Intel Nehalem)

## Slide 6: Paralelismo no processador Exemplo 4 (superescalaridade 8-vias no Intel Haswell)

## Slide 7: Paralelismo no processador Exemplo 5 (superescalaridade 8-vias no Intel Skylake)

## Slide 8: Paralelismo no processador Exemplo 6 (superescalaridade 8-vias no Sunny Cove)

## Slide 9: Organização hierárquica da memória
Cache L1 tem linhas de cache retiradas da memória cache L2
Registos no CPU têm valores retirados da cache no nível 1 (Level 1, L1)
Cache L2 tem linhas de cache retiradas da memória cache L3
registos
cache L1
dedic (SRAM)
memória principal
organização UMA/NUMA (DRAM)
memória secundária local
(Solid State Drives, Hard Disk Drives)
memória secundária remota
(distributed file systems, web servers, cloud)
cache L2
dedic/partilh (SRAM)
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L6:
Componentes
menores
mais rápidos,
e
mais caros
(por byte)
cache L3
partilhada (SRAM)
L5:
Componentes
maiores
mais lentos,
e
mais baratos
(por byte)
Cache L3 tem linhas de cache retiradas da memória principal
Mem princ tem páginas retiradas de discos locais
Armazen loc tem ficheiros retirados de discos em servidores de rede remotos

## Slide 10: Sucesso da hierarquia de memória: o princípio da localidade
Princípio da Localidade:
  programas tendem a reusar dados e instruções próximos daqueles que foram recentemente usados ou referenciados por eles
Localidade Espacial: itens em localizações contíguas tendem a ser referenciados em tempos próximos
Localidade Temporal: itens recentemente referenciados serão provavelmente referenciados no futuro próximo
Exemplo da Localidade :
  Dados
    os elementos do array são referenciados em instruções sucessivas:
    a variável sum é acedida em cada iteração:
  Instruções
    as instruções são acedidas sequencialmente:
    o ciclo é repetidamente acedido:
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
sum += a[i];
return sum;
Localidade Espacial
Localidade Espacial
Localidade Temporal
Localidade Temporal

## Slide 11: A cache numa hierarquia de memória: introdução
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
O componente no nível k+1,
maior, +lento e +barato,
está organizado em blocos
(páginas, na memória virtual, linhas na cache)
Os dados são copiados entre níveis
em blocos (unidades de transferência)
8
9
14
3
O componente no nível k,
menor, +rápido e +caro, faz
cache de um sub-conj de blocos
do nível k+1
Nível k:
Nível k+1:
4
4
4
10
10
10

## Slide 12: A cache numa hierarquia de memória: conceitos
Pedido
14
Pedido
12
Um programa pede pelo objeto d, que está armazenado num bloco b
Cache hit
  o programa encontra b na cache no nível k. Por ex., bloco 14
Cache miss
  b não está no nível k, logo a cache do nível k deve buscá-lo do nível k+1. Por ex., bloco 12
  se a cache do nível k está cheia, então um dos blocos deve ser substituído (retirado); qual?
    Replacement policy: que bloco deve ser retirado? Por ex., LRU
    Placement policy: onde colocar o novo bloco? Por ex., b mod 4
9
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nível
k:
Nível
k+1:
14
14
12
14
4*
4*
12
12
0
1
2
3
Pedido
12
4*
4*
12

## Slide 13: A cache numa hierarquia de memória: métricas de desempenho
Miss Rate
  percentagem de referências à memória que não tiveram sucesso na cache (#misses / #acessos)
  valores típicos:
    3-10% para L1
    pode ser menor para L2 (< 1%), dependendo do tamanho, etc.
Hit Time
  tempo para a cache entregar os dados ao processador (inclui o tempo para verificar se a linha está na cache)
  valores típicos :
    1-2 ciclos de clock para L1
    3-10 ciclos de clock para L2
Miss Penalty
  tempo extra necessário para ir buscar uma linha após miss
    tipicamente 50-100 ciclos para aceder à memória principal

## Slide 14: A cache numa hierarquia de memória: regras na codificação de programas
Referenciar repetidamente uma variável é positivo! (localidade temporal)
Referenciar elementos consecutivos de um array é positivo! (localidade espacial)
Exemplos:
  cache fria, palavras de 4-bytes, blocos (linhas) de cache com 4-palavras
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
int i, j, sum = 0;
for (i = 0; i < M; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
sum += a[i][j];
return sum;
}
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
int i, j, sum = 0;
for (j = 0; j < N; j++)
for (i = 0; i < M; i++)
sum += a[i][j];
return sum;
}
Miss rate =
Miss rate =
1/4 = 25%
até 100%

## Slide 15
A cache em arquiteturas multicore
memória primária
cache L3
ALU
banco de registos
Núcleos num
chip (cores)
…
caches L1 & L2
hub / router
CPU chip
…
…
fast interconnect
mem channels
I/O links
Notas:
as caches L1 de dados e de instruções são normalmente distintas
as caches L2 em multicores podem ser partilhadas por outras cores
muitos cores partilhando uma única memória traz complexidades:
  manutenção da coerência da informação nas caches
  encaminhamento e partilha dos circuitos de acesso à memória

## Slide 16: Evolução das arquiteturas multicore
The “multicore” GPU

## Slide 17: A arquitetura dos GPUs Fermi da NVidia
Fermi
Streaming
Multiprocessor
(SM)
Fermi
Architecture

## Slide 18: Fermi®Kepler®Maxwell®Pascal®Volta: arquitetura do Tesla GV100
Tesla:
gama alta da NVidia (HPC)

## Slide 19: Evolução das microarquiteturas de CPUs da Intel
Unid
Func
Integer/
Branch
FP
Add
FP
Mult/Div
Load
Store
Instruction
Cache
Data
Cache
Fetch
Control
Instruction
Decode
Addr
Instr
Operações
Previsão OK?
Data
Data
Addr.
Addr.
General
Integer
Operation Results
Retirement
Unit
Register
File
Actualização Registos
Execution Unit
Instruction Control Unit
A arquitetura interna dos processadores Intel P6

## Slide 20: Algumas potencialidades do Intel P6
Execução paralela de várias instruções
  2 integer (1 pode ser branch)
  1 FP Add
  1 FP Multiply ou Divide
  1 load
  1 store
Algumas instruções requerem > 1 ciclo, mas podem ser encadeadas
Unid.
Func.
Integer/
Branch
FP
Add
FP
Mult/Div
Load
Store
Data
Cache
Data
Data
Addr.
Addr.
General
Integer
Operation Results
Execution Unit
Instrução | Latência | Ciclos/Emissão
Load / Store | 3 | 1
Integer Multiply | 4 | 1
Integer Divide | 36 | 36
Double/Single FP Add | 3 | 1
Double/Single FP Multiply | 5 | 2
Double/Single FP Divide | 38 | 38

## Slide 21: A unidade de controlo de instruções do Intel P6
Traduz Instruções em Operações
  Operações: designação da Intel para instruções tipo-RISC
  instrução típica requer 1–3 operações
Converte referências a Registos em Tags
  Tags: identificador abstracto que liga o resultado de uma operação com operandos-fonte de operações futuras
Instruction
Cache
Fetch
Control
Instruction
Decode
Address
Instrs.
Operations
Retirement
Unit
Register
File
Instruction Control Unit
Papel da ICU:
Lê instruções da InstCache
  baseado no IP + previsão de saltos
  antecipa dinamicamente (por h/w) se salta/não_salta e (possível) endereço de salto

## Slide 22: Conversão de instruções com registos para operações com tags
Versão de combine4
  tipo de dados: inteiro ; operação: multiplicação
Tradução da 1ª iteração
.L24: # Loop:
imull (%eax,%edx,4),%ecx # t *= data[i]
incl %edx # i++
cmpl %esi,%edx # i:length
jl .L24 # if < goto Loop
.L24:
imull (%eax,%edx,4),%ecx
incl %edx
cmpl %esi,%edx
jl .L24
load (%eax,%edx.0,4)  t.1
imull t.1, %ecx.0  %ecx.1
incl %edx.0  %edx.1
cmpl %esi, %edx.1  cc.1
jl -taken cc.1

## Slide 23: Análise visual da execução de instruções no P6: 1 iteração do ciclo de produtos em combine
Operações
  a posição vertical dá uma indicação do tempo em que é executada
    uma operação não pode iniciar-se sem os seus operandos
  a altura traduz a latência
Operandos
  os arcos apenas são representados para os operandos que são usados no contexto da execution unit
cc.1
t.1
load
%ecx.1
incl
cmpl
jl
%edx.0
%edx.1
%ecx.0
imull
Time
load (%eax,%edx.0,4)  t.1
imull t.1, %ecx.0  %ecx.1
incl %edx.0  %edx.1
cmpl %esi, %edx.1  cc.1
jl -taken cc.1

## Slide 24: Análise visual da execução de instruções no P6: 3 iterações do ciclo de produtos em combine
cc.1
t.1
load
%ecx.1
incl
cmpl
jl
%edx.0
%edx.1
%ecx.0
imull
Análise com recursos ilimitados
  execução paralela e encadeada de operações na EU
  execução out-of-order e especulativa
Desempenho
  factor limitativo: latência da multipl. de inteiros
  CPE: 4.0

## Slide 25: Análise visual da execução de instruções no P6: 4 iterações do ciclo de somas em combine
Análise com recursos ilimitados
Desempenho
  pode começar uma nova iteração em cada ciclo de clock
  valor teórico de CPE: 1.0
  requer a execução de 4 operações c/ inteiros em paralelo
4 ops inteiro

## Slide 26: As iterações do ciclo de somas: análise com recursos limitados
  apenas 2 unid funcionais de inteiros
  algumas operações têm de ser atrasadas, mesmo existindo operandos
  prioridade: ordem de exec do programa
Desempenho
  CPE expectável: 2.0